# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

| Идентификация химической продукции |
| --- |
| 1.1.1. Техническое наименование: |  | Гипохлорит натрия. /4/ |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  | Гипохлорит натрия марки А ГОСТ 11086-76 применяется в химической промышленности для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов, для дезинфекции и отбелки, марка Б ГОСТ 11086-76 - в витаминной промышленности как окислитель и для отбеливания ткани. Гипохлорит натрия марки Б не пригоден для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов. /4,20/ |
| 1.2. Сведения о производителе или поставщике |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: |  | ООО «Новомосковский хлор» |
| 1.2.2. Адрес (почтовый): |  | 301660, г. Новомосковск Тульской обл., ул.Связи, д.10 |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций: |  | (48762) 7-50-44 Для экстренной консультации: (48762) 7-50-47 (с 8оо до 16оо) |
| 1.2.4. Факс: |  | (48762) 7-50-44 |

1.2.5.Е-mail:                                                                lonina@inbox.ru

2. Идентификация опасности (опасностей)

| 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) 2.3. Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07) 2.3.1. Описание опасности: |  | Высокоопасный продукт по степени воздействия на организм (2 класс опасности по наиболее опасному продукту трансформации хлору) по ГОСТ 12.1.007. /11,17/ ПДКр.з. – не установлена. / 2 / Символ опасности: Сигнальное слово: опасно. Краткая характеристика опасности: - Может вызывать коррозию металлов; -При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; - Может вызывать генетические дефекты; -Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на не родившегося ребенка; - Чрезвычайно токсично для водной среды. /1,11/ |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2. Меры по предупреждению опасности: |  | Меры по безопасному обращению: - Держать только в таре изготовителя; - После работы тщательно вымыть руки; - Избегать вдыхания аэрозоля; -Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз, лица; - Не уносить загрязненную одежду с места работы; - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией; - Избегать попадания в окружающую среду. /1/ Меры по ликвидации ЧС: - При проливе засыпать инертным материалом, по возможности убрать из зоны металлические изделия; - При вдыхании – свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью; - При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом, - При возникновении раздражения или покраснения обратиться за медицинской помощью; - Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду; - При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; -В случае появления подозрения на возможность воздействия, обратиться за медицинской помощью; - При проливах собрать разлитый продукт. /1/ Условия безопасного хранения - Хранить в защищенной от коррозии таре; - Хранить под замком. /1/ |

3. Состав (информация о компонентах)

| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  | Натрий гипохлорит |
| 3.1.2. Химическая формула: |  | ClNaO /11/ |
| 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  | Гипохлорит натрия (натрий гипохлорит) представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета, получаемую путем хлорирования водного раствора едкого натра электролитическим хлором или абгазами. Гипохлорит натрия выпускается по ГОСТ 11086-76. /3,4/ |
| 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |

| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) | ГОСТ | ПДК р.з. мг/м3 | Класс опас- ности. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка А | Марка Б |  |  |
| 1.Гипохлорит натрия, не более CAS 7681-52-9 EC 231-668-3 в том числе: активный хлор, не менее щелочь в пересчете на NaOH, не более CAS 1310-73-2 EC 215-185-5 2. Вода, не менее | 16,8% 190г/дм3 (15,2%) 20 г/дм3 (1,6%) до 100% | 18,4 % 170 г/дм3 (13.6%) 60 г/дм3 (4,8%) до 100% | не устан не устан 0,5 | нет нет 2 |

/3,4/

4. Меры первой помощи

| 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  | Першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, одышка. /6,11/ |
| 4.1.2. При воздействии на кожу: |  | Раздражение кожных покровов, возможен ожог кожи, кожные заболевания. /5,11/ |
| 4.1.3. При попадании в глаза: |  | При попадании в глаза может вызвать ожоги. /11/ |
| 4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  | Раздражение, боли по ходу пищевода, тошнота, рвота, диарея. В тяжелых случаях– потеря сознания. /11/ |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  | Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При нарушении дыхания – вдыхание кислорода. Обратиться за медицинской помощью. /11/ |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: |  | Смыть проточной водой. При ожогах – наложить асептическую повязку. Делать примочки 5% р-ром уксусной кислоты. При необходимости обратиться к врачу. /11/ |
| 4.2.3. При попадании в глаза: |  | Смыть проточной водой в течение 15-20 мин. Закапать 0,5% р-р дикаина. Срочная госпитализация. /11/ |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: |  | Прополоскать ротовую полость, обильное питье воды. Пить глотками растительное масло (оливковое, подсол нечное). Противоядие – 1% раствор тиосульфата натрия. Срочная госпитализация. /11/ |
| 4.2.5. Противопоказания: |  | Сведения отсутствуют. /11/ |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  | Эмульсия от ожогов, бинты, вата, растительное масло, 5% р-р уксусной кислоты, 0,5% р-р дикаина, 1% р-р тиосульфата натрия. /11/ |

/5,11/

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  | Негорючее вещество. Сильный окислитель. /11,13/ |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  | Показатели пожароопасности не достигаются. |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  | При нагревании выше 35˚С гипохлорит натрия разлага ется с образованием хлоратов и выделением кислорода. /11,20/ |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  | В зоне пожара, где присутствует гипохлорит натрия, рекомендуется производить тушение водой, песком, сухим порошком или углекислотными огнетушителями. /4,11,12/ |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  | Сведения отсутствуют. /11/ |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  | В очаге пожара рекомендуется применять огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. /13/. |
| 5.7. Специфика при тушении: 5.8. Дополнительные сведения: |  | Сведения отсутствуют. /11/ Высохший раствор может вызвать загорание при контакте с органическими веществами, опилками, ветошью и т. п. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. /12,13/ |

6. Меры по предотвращению  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |
| --- |
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  | Удалить из опасной зоны персонал, не задействованный в ликвидации ЧС. В зоне аварии применять СИЗ. /12,15,16/ |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  | Для аварийных бригад – изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2 или защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комп лекте с промышленным противогазом и патроном А. СИЗ персонала: Респираторы, защитные очки, перчатки, фильтрующий противогаз марки «М»,«В» или «БКФ», суконный костюм. /4,19/ |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  | Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправ ную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в отдельные емкости, герметично закрыть и вывезти для ликвидации в места, согласованные с местными органами Роспотребнадзора. Места срезов засыпать свежим грунтом. Поверхности транспортного средства промыть моющими композициями. /12/ |
| 6.2.2. Действия при пожаре: |  | Вызвать пожарную команду. Удалить посторонних. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Средства тушения пожара – см. п.5.4.ПБ. /12,19/ |

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |
| --- |
| 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  | Герметичность соединений на аппаратах и трубопроводах, герметичность тары. Негерметичные узлы оборудования должны быть снабжены местными вентиляционными отсосами. Бесперебойная работа приточно – вытяжной вентиляции. Не допускать нагрев продукта выше 35оС. Регулярно осуществлять контроль воздуха рабочей зоны. Соблюдать правила личной гигиены. Использовать СИЗ. /1÷5/ |
| 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  | Основными требованиями, обеспечивающим сохранение природной среды, являются: - максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; - периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; - анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; - очистка воздуха производственных помещений. |
| 7.1.3.Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  | Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода. Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90% объема. Степень (уровень) заполнения цистерн вычисляют с учетом объёмного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Гипохлорит натрия, упакованный в бутыли и бочки, устанавливают в кузове автомобилей горловинами вверх не более чем в два яруса, с перестилом из досок между ярусами и надежно закрепляют. Кузова автомобилей должны быть оборудованы пологом для сохранения продукта. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть промыты. /4,15,16/ |
| 7.2. Правила хранения химической продукции: |
| 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения) |  | Продуктом хранят в закрытых складских не отапливаемых складских помещениях при температуре не выше плюс 35˚С. Гарантийный срок хранения гипохлорита натрия , выпускаемого по ГОСТ 11086-76 не установлен. Пригодность гипохлорита натрия при хранении определяется по остаточной концентрации активного хлора, которая должна быть не ниже рекомендуемой в нормативной документации для дезинфекции или обеззараживания конкретных объектов. /4,11/ |
| 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  | Органические продукты, горючие материалы, кислоты. /4,11/ |
| 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  | Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые, титановые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю, допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм3,бутыли стеклянные по ГОСТ Р 51477. /4/ |
| 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  | В быту гипохлорит натрия, выпускаемый по ГОСТ 11086-76, не применяют. |

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

| 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  | ПДК р.з. гипохлорита натрия– не установлена. ПДК р.з. хлора в воздухе рабочей зоны- 1 мг/м3. /3/ (вещество с остронаправленным механизмом действия). ПДК р.з. хлората натрия - 5 мг/м3. /20/ ПДКр.з. натрия гидроксида в воздухе рабочей зоны- 0,5 мг/м3. /2,11/ |
| --- | --- | --- |
| 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  | Бесперебойная работа приточно – вытяжной вентиляции, герметизация оборудования и транспортной тары. Использование СИЗ. Уборка складских помещений и прилегающей территории, утилизация отходов. Требуется автоматический контроль за содержа нием хлора в воздухе. /3,11/ |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |
| 8.3.1. Общие рекомендации: |  | Избегать контакта с продуктом. Для предотвращения любого контакта носить непроницаемую одежду. Контролировать соблюдение правил техники безопасности. Использовать СИЗ. Проводить предварительные и периодические медицинские осмотры производственного персонала. Влажная уборка помещений. /3,4,6/ |
| 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  | Фильтрующие противогазы марки В или БКФ(ГОСТ 12.4.121-83). При содержании в воздухе вредных веществ более 0,5 % объем., а также в аварийных ситуациях следует применять шланговые противогазы типа ПШ или изолирующий воздушно-дыхательный аппарат АВХ. /3,4/ |
| 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  | Спецодежда для защиты от коррозионных веществ по ГОСТ 27652; ГОСТ 27575; ТУ 38-1051005, защитные очки, резиновые сапоги, резиновые перчатки, рукавицы суконные, фартук из прорезиненной ткани. /3,4/ |
| 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  | В быту гипохлорит натрия, выпускаемый по ГОСТ 11086-76, не применяют. |

9. Физико-химические свойства

| 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  | Жидкость зеленовато-желтого цвета. Запах резкий. /4,11/ |
| --- | --- | --- |
| 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  | Температура кипения – 111оС Температура разложения - более 35оС. Температура замерзания - минус 10оС. Плотность: при концентрации активного хлора 170 г/дм3 – 1250 г/дм3, 190 г/дм3 – 1260 г/дм3. Растворимость в воде при 20оС – 534000 мг/л. Смешиваемость с водой во всех соотношениях. Нерастворим в жирах. /3,11/ |

10. Стабильность и реакционная способность

| 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  | Растворы гипохлорита натрия – малостабильны. Продукты разложения - см.раздел 10.3 ПБ /1,4/ |
| --- | --- | --- |
| 10.2. Реакционная способность: |  | Восстанавливается, реагирует с металлами. /11/ |
| 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  | При нагревании гипохлорита натрия выше 35оС происходит разложение с образованием хлоратов и выделением хлора и кислорода. При взаимодействии с кислотами может выделять хлор. /4,5,6/ |

11. Информация о токсичности

| 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  | Высокоопасный продукт по степени воздействия на организм . Обладает выраженным раздражающим действием при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, в желудочно-кишечный тракт и кожные покровы, при попадании на кожу и в глаза может вызвать ожоги. /4,5,6,17/ |
| --- | --- | --- |
| 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  | При вдыхании аэрозоля на слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, попадании на кожу и поступлении в органы пищеварения (при случайном проглатывании). /4/ |
| 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  | Центральна нервная и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селезенка, кожа, глаза. /11/ |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  | Гипохлорит натрия обладает выраженным раздража ющим и прижигающим действием при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Кожно-резорбтивное действие гипохлорита натрия не изучалось. Гипохлорит натрия обладает сенсибилизирующим действием. /5,6,11/ |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  | Установлено гонадотропное действие. Установлено мутагенное действие (оценка МАИР: подтверждено). Эмбриотропное и тератогенное действия не изучались. Канцерогенное действие на человека не установлено. Канцерогенное действие на животных не установлено. Оценка МАИР: группа 3. Кумулятивность слабая. /11/ |
| 11.6. Показатели острой токсичности: (DL (ЛД), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL (ЛК), время экспозиции (ч), вид животного) |  | DL50(мг/кг) Путь поступления Вид животного Для 50% водного раствора гипохлорита натрия: 5800-6800 в/ж мыши /11/ |
| 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  | 140 мг/кг, в/ж, 9 нед., крысы (нарушение липидного обмена, изменение веса селезенки) /11/ |

12. Информация о воздействии на окружающую среду

| 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  | Попадание продукта в водоемы и почву приводит к изменению санитарного режима и загрязнению водоемов и почвы продуктами трансформации. Хлор угнетающе действует на растения, попадание хлора в водоемы приводит к гибели рыб, водных организмов, водорослей. /5,6/ |
| --- | --- | --- |
| 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  | При нарушении правил обращения, хранения, транспортирования, удаления отходов, в результате аварий и ЧС. |
| 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  | Появление запаха, окрашивание воды, угнетение растительного покрова, деградация почвы. /5,6/ |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |
| 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДКвода мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы, мг/кг | Источники данных |
| натрия гипохлорит хлор натрия гидроксид | 0,1(ОБУВ) 0,1/0,3,рефл.-рез.,(2) 0,01 (ОБУВ) | отс.хобщ.,(3) 200 (по Na+), с.-т. (2) | 0,02 по веществу, 0,014 в пересчете на гипохлорит-анион 0,02** по веществу, 0,014** в пересчете на гипохлорит-анион отс., токс.,(1) хх (кл. оп. 4э) | не уст. (нет) Не уст. (нет) | /7,11,14/ |

Обозначения:  4э - “экологический”,

* - при 13-18% для морских водоемов,

** - при 12-18% для морских водоемов.

х – допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде.

хх- необходим контроль водородного показателя (рН= 6,5-8,5)

| 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  | Острая токсичность для рыб: CL50(мг/л) Вид Время экспозиции (ч) 0,22-5,9 Пимефалес 96 0,023-0,05 Горбуша 96 Острая токсичность для дафний Магна: ЕС50(мг/л) Время экспозиции (ч) 2,1 96 Токсическое действие на водоросли (в культуре): Величина (мг/л) Вид Время экспозиции (ч) ЕС40 0,6 Chlorella sp. 20 ЕС50 0,4 Dunaliella sp. 24 ЕС50 0,095 Skeletonema costatum 24 Выявленные эффекты на модельные экосистемы: ЕС50(мг/л) Вид Время экспозиции (ч) 0,0316 Protozoa 168 /11/ |
| --- | --- | --- |
| 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  | Трансформируется. Продукты трансформации: хлор, хлораты. /11/ |

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

| 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  | Аналогичны мерам, применяемым при работе с основным продуктом (см. разделы 7,8). |
| --- | --- | --- |
| 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  | Отходы (остатки) гипохлорита натрия собирают и отправляют на утилизацию. Утилизация-дегазация с полным разложением. Разлагается под действием температуры. Дезактивация продукции производится в баках-хранилищах гипохлорита натрия. Обезвреженный раствор, содержащий хлорид натрия, откачивается в цех электролиза. Дезактивация продукции не у производителя осуществляется в местах,согласованных с местными органами Роспотребнадзора. Утилизация тары осуществляется на предприятиях, имеющих разрешение и лицензию на её переработку. Промывные воды (сточные воды) направляют на станцию нейтрализации. Тару для гипохлорита натрия перед повторным использованием промывают водой. /3,4,11,12/ |
| 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  | Смотри раздел 7.3. |

14.  Информация при перевозках (транспортировании)

| 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  | Номер ООН 1791 /10/ |
| --- | --- | --- |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  | Отгрузочное наименование: Натрия гипохлорит, раствор Транспортное наименование: Гипохлорит натрия марка А /10,16/ |
| 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  | Гипохлорит натрия транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. /4/ |
| 14.4. Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  | Класс 8, подкласс 8.2 Классификационный шифр 8283(ГОСТ 19433-88) 8013 – при перевозке железнодорожным транспортом /10/ Знаки опасности по черт 8. /4,9/ |
| 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  | На цистерны наносятся специальные трафареты: «Натрия гипохлорит», «Х». На упакованную продукцию (контейнеры, бочки) наносится манипуляционный знак: «Беречь от нагрева». Информационная надпись на бочках с гипохлоритом натрия марки Б: «не пригоден для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов». /4,8,10,15,16/ |
| 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  | Группа упаковки -III /10/ |
| 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках : |  | Идентификационный номер опасности 80 /21/ Номер ООН 1791 |
| 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  | № 816 – при перевозке железнодорожным транспортом /19/ Аварийные карточки предприятия без номера при перевозке автомобильным транспортом. /16/ |
| 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  | Код опасности – 80 (коррозионное или слабо коррози онное вещество) /10/ Классификационный код С 9 /10,21/ |

15. Информация о национальном и международном законодательстве

| 15.1. Национальное законодательство |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1.1. Законы РФ: |  | «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О техническом регулировании». |
| 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  | Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.014573.05.11 от 16.05.2011г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.014574.05.11 от 16.05.2011г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сертификат соответствия № РОСС RU от 19.05.2012г. по 18.05.2015г. |
| Международное законодательство |  |  |
| 15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  | Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской Конвенцией. |
| 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  | Символы опасности: Фразы риска: R 31-34-36/38 (при контакте с кислотами выделяется токсичный газ, вызывает ожоги, раздражение органов зрения, органов дыхания, кожи и кожи). S 26-28-36/37/39-50.1 ( в случае контакта с гла зами промыть немедленно большим количеством воды и обязательно обратиться за врачебной помощью, при попадании на кожу промыть большим количеством воды, использовать соответствуюшую защитную одежду, защитные перчатки, средства защиты глаз и лица, не смешивать с кислотами. /18/ |

16. Дополнительная информация

| 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  | В связи с окончанием срока регистрации. |
| --- | --- | --- |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |

- ГОСТ 31340-2007. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. М.: Издательство стандартов, 2007.

- ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.- М.: Минздрав России, 2003.

- Постоянный технологический регламент № 56 на установку утилизации хлора из абгазов с получением гипохлорита натрия.

- ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия.  М: изд-во стандартов,1996.

- Справочник под редакцией  Лазарева Н. В. Вредные вещества в промышленности.Л.: Химия, 1977.

- Справочник под редакцией Филова В.А. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V – VIII групп. Л.: Химия, 1988.

- ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. - М.: Минздрав России, 2003.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. – М.: Издательство стандартов, 1998.

- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.– М.: Издательство стандартов, 1996.

- Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном  грузовом сообщении (СМГС). – М.: МПС РФ, 1998.

- Информационная карта потенциально опасного химического вещества. Натрий гипохлорит (пересмотренная в 2008 г). Свидетельство о государственной регистрации: серия АТ № 000139 с постоянным сроком действия от 14 ноября 1994 г.

- Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их

по железным дорогам. – М.: МПС РФ, 1997.

- А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства

их тушения. – М.: Пожнаука, 2004.

- ГН  2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования. – М.: Минздрав России, 2003.

- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах – цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума от 30.06.03г. – М.: МПС РФ.

- Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М: Министерство транспорта РФ,

1996.

- ГОСТ 12.1.007–76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. М.: Изда

тельство стандартов, 1982.

- Справочник под редакцией В.К. Гусева. Показатели опасности веществ и материалов. М.: Фонд И.Д. Сытина, 1999.

- Сборник « Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам  СНГ,Латвий

ской республики, Литовской республики, Эстонской республики».- М.:»Транспорт» 2000.

- Отчет «Оценка возможностей государственной регистрации дезинфицирующего средства Гипохло

рит натрия марки А производства ООО «Новомосковский хлор», изготовленного в соответствии

с ГОСТ 11086-76 и применяемого для обеззараживания воды». ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина.

2008г.

- ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.ООН.Нью-Йорк и Женева.2002г.

# Footnotes

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рез. - резорбтивный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)