| IUPAC | – | International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии) |
| --- | --- | --- |
| GHS (СГС) | – | рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| ОКП | – | Общероссийский классификатор продукции |
| ОКПО | – | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
| ТНВЭД | – | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| № CAS | – | номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service |
| № ЕС | – | номер вещества в реестре Европейского химического агенства (заполняется для продукции экпортируемой/импортируемой в страны ЕС) |
| ПДКр.з. | – | Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная) |
| Safety Data Sheet – | русский перевод - паспорт безопасности химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства) |
| Паспорт безопасности соответствует: |
| - рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»; |
| - регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II. |
| Сигнальное слово: |  | – указывается одно из двух слов «Опасно» или «Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» |
| Сведения о регистрации продукции (пестицида и агрохимиката; дезсредства, пищевой добавки, индивидуального химического вещества и др.) – приводится номер и дата государственной регистрации; номер свидетельства; для Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ (РПОХБВ) указывается номер госрегистрации (при наличии)/ номер РПОХБВ |

| 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |
| --- |
| Идентификация химической продукции |
| 1.1.1 Техническое наименование: |  | Метанол технический /8/ |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  | Для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности /8/. Запрещается: - изготовление политур на метаноле; - выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев и др.), применяемых в быту и выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол; - применение метанола для разжигания нагревательных приборов; - применение метанола в качестве растворителя /26/. |
| 1.1.3 Дополнительные сведения: |  | В подразделениях предприятий, применяющих метанол, количество метанола не должно превышать суточную потребность. В случае неизрасходования полученного на сутки метанола, его остаток сдается на склад или храниться в специальных помещениях (сейфах) /26/. |
| 1.2 Сведения о производителе или поставщике |
| 1.2.1 Полное официальное название организации: |  | Открытое акционерное общество «Щекиноазот» |
| 1.2.2 Адрес (почтовый): |  | 301212 Россия, Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 19 |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  | Для экстренной консультации: (48751) 925 25, 923 86 Секретариат: (48751) 923 04 с 800 до 1700 |
| 1.2.4 Факс: |  | (48751) 928 61 |
| 1.2.5 Е-mail: |  | oan@azot.net, alv@azot.net |
| 2 Идентификация опасности (опасностей) |
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  | По степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам /2/. |
| 2.2 Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  | Предельно допустимая максимальная разовая концентрация в воздухе рабочей зоны ПДКм.р. – 15 мг/м3 /15/. Предельно допустимая среднесменная концентрация в воздухе рабочей зоны ПДКс.с. - 5 мг/м3 /15/. |

| 2.3 Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07)/11/ |  | Символ опасности: «пламя» /табл. 5/ Сигнальное слово – «Опасно». Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Держать в герметично закрытой таре; беречь от открытого огня, искр, источников воспламенения; не курить; беречь от статического электричества; использовать искробезопасный инструмент, взрывобезопасное оборудование и освещение; использовать перчатки и защитные очки, в замкнутых пространствах - изолирующий шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2. Тушить распыленной водой, сухими порошками, воздушно-механическими и химическими пенами, хладонами (114В2, 12B1), смесью хладона 114В2 с углекислотой /19, 22, 24/. При тушении пенами использовать фторированные пенообразователи /19/. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Символ опасности: «череп и скрещенные кости» /табл. 14/ Сигнальное слово – «Опасно». Токсично при проглатывании, при вдыхании. При использовании не курить, не пить, ни принимать пищу; после работы тщательно вымыть руки /1/. При проглатывании прополоскать рот и немедленно обратиться за медицинской помощью. Хранить под замком /11/. |
|  |  | Символ опасности: «опасность для здоровья человека» /табл.20/ Сигнальное слово – «Опасно». Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. перед использованием пройти инструктаж по работе с метанолом; использовать СИЗ /11/. В случае появления подозрения на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью /11/. (антидотное лечение - этиловый спирт внутрь в виде 30 % - го раствора по 50 мл через каждые 3 часа (общая доза до 400 мл) /19, 20/) Хранить под замком /11/. |
|  |  | Символ опасности: «опасность для здоровья человека» /табл.21/ Сигнальное слово – «Опасно». При однократном воздействии при проглатывании вызывает поражение органов и систем: нервная, сосудистая и дыхательная системы, орган зрения, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. |
|  |  | При использовании не курить, не пить, ни принимать пищу; после работы тщательно вымыть руки; избегать вдыхания паров метанола /11/. В случае воздействия обратиться за медицинской помощью /11/. |
| 3 Состав (информация о компонентах) |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |  |
| 3.1.1 Химическое наименование: (по IUPAC) |  | Метиловый спирт, метанол /20/ |
| 3.1.2 Химическая формула: |  | СН4О /19/ |
| 3.1.3 Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  | В зависимости от назначения метанол выпускают марок А и Б. Метанол технический марки А и Б - бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей, с выраженным запахом спирта /8/. |

|  |  | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | А | Б |
|  |  | ОКП 24 2111 01 30 | ОКП 24 2111 0140 |
|  | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,08 |
|  | Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более | 0,0015 |
|  | Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более | 0,003 | 0,008 |
|  | Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более | 0,00001 | 0,0005 |
|  | Испытание с перманганатом калия, мин, не менее | 60 | 30 |
|  | Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, %, не более | 0,00001 | — |
|  | Массовая доля хлора, %, не более | 0,0001 | 0,001 |
|  | Массовая доля серы, %, не более | 0,0001 | 0,001 |
|  | Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более | 0,001 | 0,002 |
|  | Массовая доля этилового спирта, % не более | 0,01 | –– |

| 3.2 Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  | Основным компонентом данного продукта является метанол /8/ |
| --- | --- | --- |
| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) | массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | Источники информации |
| метанол CAS 67-56-1; ЕС 200-659-6 | 99,9 не менее | 15/5 | 3 | /8, 15, 19/ |
| 4 Меры первой помощи |
| 4.1 Наблюдаемые симптомы: |  |  |
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  | Головокружение, тошнота, ощущение «серого тумана» перед глазами, резкое снижение остроты зрения, потеря сознания, рвота, затруднение дыхания, учащение пульса /8, 19, 20, 22/. |
| 4.1.2 При воздействии на кожу: |  | Краснота, сухость, зуд /22/ |
| 4.1.3 При попадании в глаза: |  | Резь, слезотечение, поражение зрительного нерва и сетчатки глаза, слепота /19, 20, 22/ |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  | Боль в желудке, тошнота, рвота, общая слабость, нарушение функции зрения; синюха, глубокое и затрудненное дыхание, судороги, слабый учащенный пульс, отсутствие реакции зрачков, гибель от остановки дыхания /8, 19, 20, 22/. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |
|  |  | Последствия любого вида отравления метанолом серьезны, поэтому необходимо вызвать скорую помощь. |
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем: |  | Свежий воздух, искусственное дыхание, покой, вдыхание кислорода, согревание тела, промывание желудка /19, 20/. |
| 4.2.2 При воздействии на кожу: |  | Промыть проточной водой с мылом /19/. |
| 4.2.3 При попадании в глаза: |  | Немедленно промыть глаза водой при широко раскрытой глазной щели /19/ |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем: |  | Немедленно вызвать рвоту (раздражением глотки), промыть желудок водой с добавлением активированного угля или 2 - 3 % - ным раствором питьевой соды, вдыхание кислорода, согревание тела. Антидотное лечение - этиловый спирт внутрь в виде 30 % - го раствора по 50 мл через каждые 3 часа (общая доза до 400 мл) /19, 20/. |
| 4.2.5 Противопоказания: |  | Данных нет /19, 20, 22, 26/ |
| 4.2.6 Средства первой помощи (аптечка): |  | Активированный уголь, питьевая сода, этиловый спирт /19, 20/. |
| 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  | Метанол – легковоспламеняющаяся жидкость /8, 22/. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки /22/. Горюч и легко воспламеняется. Летуч. Пары тяжелее воздуха /20, 22/. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси /22/. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды равной температуре вспышки и выше /22/. |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  | Группа горючести – Т2 /3/ Категория взрывоопасной смеси паров метанола с воздухом – II А /3/ Температура вспышки – 6 - 10 0С /19/ Температура воспламенения - 13 0С /19, 24/ Температура самовоспламенения – 385 - 440 0С /19, 24/ |
|  |  | Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - 6,98 - 35,5 % (об.) /19, 24/ Температурные пределы распространения пламени (воспламенения): нижний - 10 0С, верхний - 44 0С /24/ Минимальная энергия зажигания (при 20 0 С) - 0,14 мДж /24/ Нормальная скорость распространения пламени - 0,572 м/с /24/ Скорость выгорания - 2,59 · 10-2 кг/(м2 · с) /24/ Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 10,48 % (об.) /25/ Максимальное давление взрыва - 620 кПа /25/ Скорость нарастания давления взрыва - 39 МПа/с /25/. |
| 5.3 Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  | Продукты горения метанола - оксиды углерода /21/. Оксид углерода (II) – угарный газ (СО): при вдыхании небольших концентраций тяжесть и ощущение сдавливания головы, сильная боль во лбу и висках, головокружение, шум в ушах, чувство слабости и страха, жажда, учащение пульса, тошнота, рвота. Затем наступает сонливость и оцепенение, из-за которых человек не может выйти из опасной зоны /21/. Оксид углерода (IV) CO2: наркотик, раздражает кожу и слизистые оболочки. Вызывает головную боль, раздражение верхних дыхательных путей, учащение сердцебиений, повышение кровяного давления, шум в ушах, головокружение, нарушения зрения (темновой адаптации, светобоязнь) /21/. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  | Вода распыленная, углекислота, сухие порошки ПСБ-3, П-2АП, ПФ, пир. А, воздушно-механическая и химическая пена, хладоны (114В2, 12B1), смесь хладона 114В2 с углекислотой /19, 22, 24/. При тушении пенами использовать фторированные пенообразователи /19/. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров: |  | Порошки ПГС - М, ПС, МГС, PC, ПФК и СИ-2; компактные струи воды /24/. |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  | Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии данного образца - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А /22/. |
| 5.7 Специфика при тушении: |  | Не приближаться к горящим ёмкостям. При крупных проливах тушить тонкораспылённой водой, пеной, порошком ПСБ с максимального расстояния. В помещениях - объёмное тушение (углекислота, хладоны 114В2 и 12В1 смесь хладона 114В2 с углекислотой). Малые очаги - углекислота, вода /22, 24/. |
| 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |
| 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера: |  | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование /22/. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ - 2 /22/. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ - 1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь /22/. |
|  |  | Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут) /22/. Для персонала – резиновые перчатки, спецодежда и спецобувь. При высоких концентрациях паров (выше ПДК) следует использовать фильтрующий промышленный противогаз марки ДОТ 460 А2В3Е2 /8/. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение транспорта в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить Перекачать содержимое в исправную ёмкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоёмы, подвалы, канализацию /22/. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать моющими композициями, слабым раствором кислоты. |
| 6.2.2 Действия при пожаре: |  | Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспылённой водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния /22/. |
| 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |
| 7.1.1 Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  | Производственные и лабораторные помещения, в которых проводятся работы с метанолом, должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией и местной вентиляцией /8/; должен осуществляться систематический контроль состояния воздушной среды /8, 26/. Предупреждение всех работающих о высокой ядовитости метанола при употреблении внутрь /26/. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды: |  | Должна быть предусмотрена герметизация технологического оборудования /8/. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  | Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта /8/. Транспортирование метанола по железным дорогам должно осуществляться только в железнодорожных цистернах; в бочках – автотранспортом. При транспортировании водным транспортом используют специальные контейнеры /8/. Степень (уровень) заполнения цистерн с метанолом устанавливают с учётом полного использования вместимости, а также объёмного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Не допускается заливать и транспортировать метанол в оцинкованных ёмкостях. /8/. |
| 7.2 Правила хранения химической продукции: |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения) |  | Не допускается хранить метанол в оцинкованных емкостях. В помещениях, где хранится метанол, не допускается хранение этилового спирта. /8, 26/. Производственные помещения, в которых используется и хранится метанол, должны иметь: - легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала, с уклоном и стоками; - гидранты для воды; - возможность естественного проветривания; - приточно-вытяжную вентиляцию /26/. Гарантийный срок хранения - 6 месяца со дня изготовления /8/. |
| 7.2.2 Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  | Не допускается хранить метанол вместе с: - взрывчатыми веществами (нитроглицерин, динамит, тетрил, тротил, аммониты и т.п.) /27/ - взрывоопасными веществами (динитрохлорбензол, динитротолуол, перекись бензола, аммиачная селитра и т.п.) /27/; - веществами, способными образовывать взрывчатые смеси с органическими продуктами (нитраты калия, бария, кальция, натрия, бертолетова соль, хромовый ангидрит, перекиси натрия, калия и бария) /27/ - сжатыми и сжиженными газами: /27/ а) горючие и взрывоопасные газы (ацетилен, водород, метан, аммиак, сероводород и т.п.) б) инертные и негорючие газы (аргон, гелий, азот, и т.п.) в) газы, поддерживающие горение (сжатые и жидкие кислород и воздух) - веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом или водой (металлические калий, натрий, кальций, карбид кальция, фосфористые кальций, натрий, цинковая пыль и т.п.) /27/ - веществами, способными вызвать воспламенение (бром, азотная, серная и хлорсульфоновая кислоты, перманганат калия) /27/ - легко горючими веществами (хлопок, сера, сажа) /27/. |
| 7.2.3 Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  | Сталь марки 09Г2Д, 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД - 12 /28/, стекло /8/. Не допускается заливать метанол в оцинкованные емкости /8/. На стеклянную тару должна наклеиваться этикетка с подписями: «Метанол электровакуумный», «Яд», «Огнеопасно!» и изображением символа (череп и две скрещенные кости) /8/ |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  | ПДКр.з. – 15/5 мг/м3 /15/ + - требуется специальная защита кожи и глаз /15/. |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  | Герметизация технологического оборудования и тары. Производственные и лабораторные помещения, в которых проводятся работы с метанолом, должны быть снабжены приточно-вытяжной и местной вентиляциями /8/. |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала: |
| 8.3.1 Общие рекомендации: |  | Постоянный контроль концентрации метанола в воздухе рабочей зоны, оснащённость помещений приточно-вытяжной и местной вентиляциями /8, 26/. Должна быть обеспечена полная герметизация оборудования, коммуникаций и транспорта. Пожаро- и взрывобезопасность должны обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 /8/. Исключить применение открытого огня и источников искрообразования /8, 26/. Необходимо соблюдать требования электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018 /8/. |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  | Фильтрующий промышленный противогаз марки ДОТ 460 А2В3Е2 /8/ |
| 8.3.3 Защитная одежда (материал, тип): |  | Защитные герметичные очки по ГОСТ Р 12.4.013 /5, 8/. Перчатки из щелочестойкой резины по ГОСТ 20010 /7/. Защитный костюм или фартук, резиновые сапоги или ботинки, рукавицы, каска /6, 8/. |
| 9 Физико-химические свойства |
| 9.1 Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  | Бесцветная прозрачная жидкость с запахом, напоминающим запах этилового спирта /8, 24/. |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: |  |  |
| Начальная температура кипения, 0С |  | 64,5 | /19, 24/ |
| Температура вспышки, 0С |  | 6 | /8, 24/ |
| Температура воспламенения, 0С |  | 13 | /8, 24/ |
| Плотность при 20 0С, г/см3 |  | 0,791 | /8, 19/ |
| Возможность и условия самовозгорания |  | Возможно самовоспламенение при 440 0С /8, 19, 24/ |
| Растворимость |  | Смешивается во всех соотношениях с водой, спиртами, ацетоном, бензолом и другими органическими растворителями. Образует азеотропные смеси с ацетоном, бензолом, сероуглеродом, четыреххлористым углеродом /21, 30, 31/. |
| Теплоемкость при 20 0С, кДж/(кг(К) |  | 2,49 | /26/ |
| Теплота сгорания при 25 0С, ккал/моль |  | 173,65 | /32/ |
| Теплопроводность, Вт/(м(К) |  | 0,2 | /30/ |
| Вязкость при 20 0С, мПа(с |  | 0,584 | /30/ |
| Теплота парообразования при 20 0С, ккал/моль |  | 9,19 | /32/ |
| Химические свойства |  | Сочетает свойства слабого основания и еще более слабой кислоты /30/. |
| 10 Стабильность и реакционная способность |
| 10.1 Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  | Является чрезвычайно стабильным веществом. В окружающей среде трансформируется. При воздействии высоких температур сохраняется возможность термодеструкции с образованием оксидов углерода (СО, СО2) /19/. |
| 10.2 Реакционная способность: |  | Окисляется, восстанавливается, галогенируется, этерифицируется, взаимодействует с металлами /19/. |
| 10.3 Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  | Легколетучая, горючая и легковоспламеняющаяся жидкость, способная к самовоспламенению /8, 22/. Пары метанола тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелей; образуют взрывоопасные смеси с воздухом, которые могут взрываться /22/. |
| 11 Информация о токсичности |
| 11.1 Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  | Относится к умеренно опасным веществам – 3 класс опасности. Обладает политропным действием с преимущественным воздействием на нервную систему, печень, почки. Представляет опасность, вплоть до летального исхода, при поступлении через желудочно-кишечный тракт. Вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. В тяжелых случаях возможна потеря зрения. Обладает слабовыраженным местным действием на кожу /8, 16/. |
| 11.2 Пути воздействия: |  | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза /22/. |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  | Нервная и сосудистая системы, верхние дыхательные пути, орган зрения, печень, кожа, почки /8, 19/. |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  | Обладает раздражающим действием (кожа, раздражение слизистых оболочек), способен проникать в организм через неповреждённые кожные покровы /8, 26/. Вызывает аллергические реакции. Обладает кожно-резорбтивным, эмбриотропным, гонадотропным и тератогенным действием /19/. Последствия воздействия: головная боль, сильнейшие боли во всем теле, в желудке, мелькание перед глазами, неясность видения; неисчезающее расширение зрачков указывает на возможность рецидива /19, 20, 22, 33 - 36/. Данные о сенсибилизирующем действии ограничены. Имеются сведения о влиянии метанола на иммунную систему. /19/ |
| 11.5 Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  | DL50, мг/кг Путь поступления Вид животного 4 613 - 6 866 в/ж крысы 7 300 в/ж мыши 7 000 в/ж обезьяны 5221 п/к мыши 3 797 в/б мыши 15 800 – 20 000 н/к кролики DLmin, мг/кг Путь поступления Вид животного 393 н/к обезьяны CL50, мг/м3 Время экспозиции Вид животного 85 191 4 часа крысы СLmin, мг/м3 Время экспозиции Вид животного 50 000 – 60 000 2 часа мыши Смертельная доза для человека при поступлении через рот - 100 мл (без предварительного приема этанола); 143 мг/кг (по данным разныхавторов)19/. |
| 11.6 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  | Кумулятивность – сильная. Оказывает вредное воздействие на функцию воспроизводства /19/. Последствия воздействия: функциональная неполноценность печени, концентрическое сужение границ цветного зрения, бледность или атрофия зрительного нерва, сужение артерий и расширение вен сетчатки, гиперемия сосудистой оболочки глаз. В крови - тромбопения; изменение уровня холестерина. Быстрая утомляемость, головная боль во второй половине дня, раздражительность, частые заболевания дыхательных путей, звон в ушах, невриты /20/. Сведений о мутагенном и канцерогенном действиях на организм нет /19/. |
| 11.7 Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  | Limас,мг/м3 Путь поступления Время экспозиции Вид животного 2500 - 5000 инг. 40 мин кролик 150 н/к однократно крысы Limсh,мг/м3 Путь поступления Время экспозиции Вид животного 49,2 инг. 4,5 мес. крысы ПДхр,мг/кг Путь поступления Время экспозиции Вид животного 1,5* в/ж, 6 мес. крысы * - по изменениям в ЦНС и печени ПКхр,мг/м3 Путь поступления Время экспозиции Вид животного 5,3* инг. 3 мес крысы * - действие на ЦНС, белковый обмен, активность ряда ферментов |
|  |  | ПКзап – 4,1 мг/м3 , инг., человек /19/ ПКээг – 1,17 – 1,46 мг/м3, инг., человек (по изменениям биоэлектрической активности головного мозга) /19/ ПКсв.ч. – 3,53 мг/м3, инг., человек (по влиянию на светочувствительность глаза) /19/ ПКорг.зап. – 30 мг/л (по запаху) /19/ |
| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  | При попадании метанола в окружающую среду происходит изменение органолептических показателей воды и воздуха. Токсичность значительно уменьшается с разбавлением водой. Вдыхание паров сопровождается повышенной возбудимостью центральной нервной системы, расширением зрачков, потерей зрения. При длительном воздействии больших концентраций метанола наступает гибель животных /20/. Сведений об отрицательном воздействии на почву, почвенных беспозвоночных и на растительный мир нет /19/. |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду: |  | Разгерметизация технологического оборудования и транспортной тары, отходы производства. |
| 12.3 Наблюдаемые признаки воздействия: |  | Появляется характерный запах /19/. |
| 12.4 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |
| 12.4.1 Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) | Источники данных |
| Метанол | 1/0,5 (рефл.-рез., 3) | 3 (с.-т., 2) | 0,1 (с.-т., 4) | не установлена | 16, 19 |
| 12.4.2 Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  | Острая токсичность для рыб: /20/ CL50, мг/л Вид Время экспозиции, час 8 000 Форель радужная 48 > 10 000 Орфей золотой 48 19 100 Солнечник синежаберный 24 29 700 Пимефалес бычеголовая 24 28 100 Толстоголовый гольян 96 19 000 Микижа 96 Острая токсичность для дафний Магна: /18/ ЕС50 (мг/л) время экспозиции > 10 000 24,48 час |
|  |  | Пкобщ – 2 мг/л (по влиянию на санитарный режим водоёмов) /19/ Максимально допустимая концентрация по влиянию на биохимическое потребление кислорода на 5 сутки, процессы нитрификации, рост гетеротрофных бактерий в течение 7 суток, по изменению численности клеток диатомовых водорослей в течение 30 суток – 0,1 мг/л /19/. |
| 12.4.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  | В окружающей среде трансформируется /19/. |
| 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  | Контроль концентрации метанола в воздухе рабочей зоны и контроль над соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Производственные помещения, в которых используется или хранится метанол, или вещества его содержащие, должны иметь приточно-вытяжную и местную вентиляции, средства индивидуальной защиты (см. раздел 8.3.2 и 8.3.3), средства пожаротушения (см. разделы 5.4 - 5.7), медицинскую аптечку, водопровод и канализацию /8, 26/. Процессы с применением метанола, или веществ содержащих метанол, должны быть полностью герметизированы и исключена возможность контакта работающих с метанолом /26/. В помещениях, где хранится метанол или метанолсодержащие вещества, не допускается хранение этилового спирта, а также ряд других веществ (см. раздел 7.2.2) /26/. Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Степень (уровень) заполнения цистерн с метанолом устанавливают с учётом полного использования вместимости, а также объёмного расширения продукта |
|  |  | при возможном перепаде температур в пути следования. Не допускается заливать и транспортировать метанол в оцинкованных емкостях. После налива цистерны, контейнеры и бочки должны быть герметично уплотнены. В целях безопасности не допускается перевозить метанол и метанолсодержащие вещества с некоторыми видами веществ: |
|  |  | - веществами, образующими взрывчатые смеси (нитрат калия, бария, натрия и т.п.) /27/; сжатыми и сжиженными газами: /27/ а) негорючие и неядовитые (азот, аргон, гелий и т.п.); б) горючие (ацетилен, блаугаз и т.п.); в) ядовитые (аммиак, окись этилена и т.п.); г) сжатые кислород и воздух; - самовозгорающимися веществами (алюминиевая пудра, цинковая пыль и т.п.); /27/ - веществами, воспламеняющимися от действия воды (калий, натрий, кальций, карбид кальция); /27/ - твердыми легковоспламеняющимися веществами (красный фосфор, целлулоид, перекись бария); /27/ - едкими веществами (бром, серная кислота, меланж, азотная кислота и т.п.); /27/ - легкогорючими материалами (сера, сажа, каучук, древесный уголь, солома, лен и т.п.) /27/. |
| 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  | Газовые отходы в зависимости от содержания в них метанола должны быть сожжены. Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распылённую воду. Разлитый метанол с поверхности удаляют сухими опилками. Место розлива промывается струёй воды. Пропитанные метанолом опилки подлежат сжиганию в отдельно отведённом месте. Запрещается сливать в канализацию отработанный метанол и вещества его содержащие. Их следует собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на уничтожение в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов /26/. Также см. разделы 6, 7 , 8 ПБ. |
| 14 Информация при перевозках (транспортировании) |
| 14.1 Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  | Серийный номер ООН – 1230 /8, 22/ |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  | Метанол технический марки А /8/ Метанол технический марки Б /8/ |
| 14.3 Виды применяемых транспортных средств: |  | Транспортируется всеми видами транспорта. Транспортирование железными дорогами только в железнодорожных цистернах, автотранспортом - в бочках, водным транспортом в специальных контейнерах /8/. |
| 14.4 Классификация опасного груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  | Класс опасности 3, подкласс 3.2 /8, 10/, черт. 3 основной, 6а дополнительный /8, 10, 29/. Классификационный шифр - 3222 /8, 10, 22/. Для железнодорожных перевозок: Номер кода опасности – 336 /32/ Номер образца знака опасности – 3, 6.1 /32/ Порядковый номер в таблице – 17в /32/ |
| 14.5 Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  | На цистернах и контейнерах несмываемой краской знаки опасности «Метанол», «Яд», «Огнеопасно», «Легковоспламеняющаяся жидкость», на бочках, транспортных пакетах – «Герметичная упаковка» /8, 9, 10/. |
| 14.6 Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  | II |
| 14.7 Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): |  | Код экстренных мер (КЭМ) по информационной карточке системы информации - 345 КЭ /28/ |
| 14.8 Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  | Номер аварийной карточки - 319 /22/ |
| 14.9 Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  | Номер кода опасности – 336 /29/ |
| 14.7 Дополнительная информация |  | Маркировка, упакованного метанола, предназначенного для электровакуумной промышленности, должна соответствовать требованиям ГОСТ 3885. |
| 15 Информация о национальном и международном законодательстве |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ: |  | «Об охране окружающей среды» (принят 19.12.91) с изменениями от 21.02.92 , 2.06.93, 10.07.01 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят 30.03.99) «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ |
| 15.1.2 Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  | Метанол не подлежит обязательной сертификации. |
| 15.2 Международное законодательство |  |  |
| 15.2.1 Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  | Продукция не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией |
| 15.2.2 Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  | Метанол является: /37/ HFL - легковоспламеняющимся веществом; ТОХ - токсичным веществом. |
|  |  | Фактор риска R: 11-23/25 (очень огнеопасно (легко воспламеняется); токсично при вдыхании и попадании в желудочно-кишечный тракт). |
|  |  | Фактор безопасности S: (1/2-) 7-16-24/25 (хранить в закрытом виде и вдали от детей; держать контейнер (тару) в плотно закрытом виде; держать вдали от источников воспламенения - не курить; избегать попадания вещества на кожу и глаза. |
| 16 Дополнительная информация |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: |  | ПБ на метанол технический пересматривается в связи с окончанием срока действия РПБ № 05761695.24.16505, внесенного в Регистр 30.10.2006 . |

| 16.2 | Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 12.1.005-88 | «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |
|  | ГОСТ 12.1.007-76 | «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» |
|  | ГОСТ Р 51330.19-99 | «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящимся к эксплуатации электрооборудования» |
|  | ГОСТ 12.1.044-89 | «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов» |
|  | ГОСТ Р. 12.4.013-97 | «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия» |
|  | ГОСТ 12.4.103-83 | «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук» |
|  | ГОСТ 20010-93 | «Перчатки резиновые технические» |
|  | ГОСТ 2222-95 | «Метанол технический. Технические условия» |
|  | ГОСТ 14192-96 | «Маркировка грузов» |
|  | ГОСТ 19433-88 | «Грузы опасные. Классификация и маркировка» |
|  | ГОСТ 31340-2007 | «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» |
|  | ГОСТ 12.1.018-93 | «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» |
|  | ГОСТ 17.2.3.02-78 | «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» |
|  | ГН 2.2.5.1313-03 | «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» |
|  | ГН 2.1.6.1338-03 | «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» |
|  | ГН 2.1.5.1315-03 | «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» |
|  | «Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде». Справочник. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. «Химия», 1985. |
|  | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Метанол. ВТ № 000037 |
|  | «Вредные вещества в промышленности». Справочник для химиков, инженеров, врачей. Изд.7-е, пер., и доп. В трех томах. Том 1. Под ред. засл. деят. науки проф.Н.В.Лазарева и докт. мед. наук Э.Н.Левиной. Л., «Химия», 1976. |
|  | «Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей, Изд. 7-е, пер. и доп. В трёх томах. Том III. Под ред. засл. деят. науки проф. Н.В. Лазарев и докт. биол. наук проф. И.Д. Гадаскиной. Л., "Химия", 1977 |
|  | «Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке по железным дорогам». Москва, 1997. |
|  | «Промышленный синтез метанола», Караваев М. М., Мастеров А. П., Леонов В. Е., М., Химия, 1974 |
|  | «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения», Справ, изд. в 2 книгах. Том 1. Под редакцией А.Н.Баратова и А.Я. Корольченко, М. «Химия», 1990 |
|  | «Технология синтетического метанола» Под редакцией М. М. Караваева, М., Химия, 1984 |
|  | «Общие санитарные правила при работе с метанолом» (№ 4132 - 86 от 18.07.86) |
|  | «Справочник химика», Москва «Химия», 1968. Дополнительный том. |
|  | «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» Москва, 1996. |
|  | «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и методические указания по лицензированию» Москва, НПО ОБТ, 1995. |
|  | «Химическая энциклопедия». Том 3; «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1992 |
|  | «Краткая химическая энциклопедия». Том 3, «Советская энциклопедия», Москва, 1964 |
|  | «Правила перевозки опасных грузов». Приложение 2, часть 2 к «Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении»,1998. |
|  | «Большая Советская энциклопедия». Том 21.Третье изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1975 |
|  | «Малая медицинская энциклопедия». Том 2, «Советская энциклопедия», Москва 1966 |
|  | «Малая медицинская энциклопедия». Том 3, «Советская энциклопедия», Москва, 1966 |
|  | «Малая медицинская энциклопедия». Том 9, «Советская энциклопедия», Москва, 1968 |
|  | «Показатели опасности веществ и материалов», Москва, Фонд им.И.Д. Сытина, 1999 |

# Footnotes

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)